## Slide 1
THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG CHO BỆNH VIỆN SẢN - NHI
HỨA KHÁNH ĐĂNG
DA22TTA 110122046
Đồ án cơ sở ngành

## Slide 2
GIỚI THIỆU
Đồ án "Thiết kế hệ thống mạng cho bệnh viện Sản - Nhi" tập trung vào việc xây dựng một hệ thống mạng hiện đại và an toàn, đáp ứng nhu cầu quản lý và vận hành của bệnh viện. Sử dụng Cisco Packet Tracer, hệ thống được thiết kế với các thành phần chính như mạng LAN, Wi-Fi, VLAN, hệ thống bảo mật, và phân cấp truy cập để hỗ trợ các dịch vụ như quản lý hồ sơ bệnh nhân, kết nối thiết bị y tế, và liên lạc nội bộ. Đồ án không chỉ đảm bảo hiệu suất và tính ổn định mà còn đề cao tính bảo mật và khả năng mở rộng, phù hợp với môi trường y tế chuyên biệt.

## Slide 3
MỤC TIÊU
  Tìm hiểu về mạng, các thiết bị, cách bố trí đường dây mạng.
  Làm quen với Cisco Packet Tracer từ đó có thể mô phỏng cho các dự án trong tương lai.
  Xây dựng một hệ thống mạng đảm bảo kết nối giữa các phòng ban trong bệnh viện.
  mạng máy tính
  các dịch vụ của bệnh viện
MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:
ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:

## Slide 4
MỤC TIÊU
NGHIÊN
CỨU
Mục tiêu chính của đề tài là:
  Thiết kế hệ thống mạng cho bệnh viện Sản -Nhi, là tiền đề để áp dụng vào thiết kế thực tế
  Thiết kế một hệ thống mạng tích hợp, đảm bảo các tiêu chí: hiệu suất, bảo mật, và khả năng mở rộng.
  Phân vùng mạng hợp lý, hỗ trợ quản lý và bảo mật dữ liệu y tế.
  Cung cấp các dịch vụ mạng như: Wi-Fi công cộng và nội bộ, Website cho bệnh viện.
  Mô phỏng hoạt động mạng trên Cisco Packet Tracer để kiểm tra hiệu quả và tối ưu hóa trước khi triển khai thực tế.

## Slide 5
Cisco Packet Tracer là một phần mềm mô phỏng mạng mạnh mẽ, được phát triển bởi Cisco Systems, hỗ trợ việc học tập, giảng dạy và thực hành cấu hình mạng. Công cụ này cho phép người dùng thiết kế, mô phỏng và kiểm tra các mô hình mạng từ cơ bản đến phức tạp, mà không cần phải có phần cứng thực tế. Nó hỗ trợ các giao thức mạng, cấu hình thiết bị (như router, switch), và mô phỏng các tình huống mạng thực tế.
PHẦN MỀM

## Slide 6
KHẢO SÁT THỰC TẾ
  Hiểu rõ yêu cầu thực tế
  Cải thiện tính khả thi của đồ án
  Cải thiện khả năng quan sát, ghi chép.
Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh

## Slide 7
THỰC HIỆN THIẾT KẾ
Sau khi khảo sát bệnh viện thực tế, tiến hành thiết kế sơ đồ bệnh viện gồm 3 tầng:
  Tầng Trệt: Khoa Cấp cứu sản nhi, Khoa Xét nghiệm chẩn đoán bằng hình ảnh, Quầy Thủ tục, Quầy Phát thuốc.
  Tầng 2: Khoa Phẩu thuật - Gây mê hồi sức, Khoa Ngoại sản hiếm muộn
  Tầng 3: Khoa Sản phòng sanh, Khoa Sản.
Sơ đồ phòng ban Tầng trệt
Sơ đồ phòng ban Tầng 2
Sơ đồ phòng ban Tầng 3

## Slide 8
TÍNH TOÁN SỐ LƯỢNG THIẾT BỊ
Bao gồm các thiết bị Mạng, thiết bị y tế,...

## Slide 9
SẮP XẾP THIẾT BỊ
Từ số lượng số lượng ước tính được mà sắp xếp vào từng phòng ban

## Slide 10
KẾT NỐI CÁC THIẾT BỊ

## Slide 11
THỰC HIỆN CẤU HÌNH IP
IP routing cho server các khoa
IP routing cho các thiết bị đầu cuối

## Slide 12
CHIA VLAN
- Xác định được số khoa từng tầng, quyết định chia ra thành 7 VLAN:
  Tầng Trệt:
VLAN 1: Khoa Cấp cứu sản nhi.
VLAN 2: Quầy Thủ tục, Quầy Phát thuốc.
VLAN 3: Khoa Xét nghiệm chẩn đoán bằng hình ảnh.
  Tầng 2:
VLAN 4: Khoa Phẩu thuật - Gây mê hồi sức.
VLAN 5: Khoa Ngoại sản hiếm muộn.
  Tầng 3:
VLAN 6: Khoa Sản phòng sanh.
VLAN 7: Khoa Sản.

## Slide 13
SWITCH(CONFIG)# VLAN 1
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 2
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 3
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 4
Switch(config-vlan)# exit
CẤU HÌNH VLAN
SWITCH(CONFIG)# VLAN 5
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 6
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 7
Switch(config-vlan)# exit

## Slide 14
XÁC ĐỊNH CÁC SWITCH ĐẠI DIỆN VLAN
  Xác định các Switch “đại diện” cho từng VLAN, các Switch đó có nhiệm là đầu vào và ra của VLAN, là đại diện cho VLAN để xác định các interface có trong VLAN đồng thời xác định luôn đường TRUNK của VLAN.
  Tại mỗi khoa, chọn ra Switch của Phòng Trưởng Khoa để làm Switch “đại diện” cho từng VLAN (các Switch được khoanh tròn).

## Slide 15
-Cấu hình access cho các thiết bị thuộc VLAN 1:
  TRÊN SWITCH 1A (SWITCH ĐẠI DIỆN VLAN1) TẠI PHÒNG TRƯỞNG KHOA:
SWITCH1A(CONFIG)# INT RANGE FA0/2
SWITCH1A(CONFIG-IF)#SWITCHPORT MODE ACCESS
SWITCH1A(CONFIG-IF)#SWITCHPORT ACCESS VLAN 1 SWITCH1A(CONFIG-IF)# EXIT
SWITCH1A(CONFIG)# INT RANGE FA0/3
SWITCH1A(CONFIG-IF)#SWITCHPORT MODE ACCESS
SWITCH1A(CONFIG-IF)#SWITCHPORT ACCESS VLAN 1 SWITCH1A(CONFIG-IF)# EXIT
  TRÊN SWITCH 1B TẠI PHÒNG CẤP CỨU SẢN KHOA:
SWITCH1B(CONFIG)# INT RANGE FA0/2
SWITCH1B(CONFIG-IF)#SWITCHPORT MODE ACCESS
SWITCH1B(CONFIG-IF)#SWITCHPORT ACCESS VLAN 1
SWITCH1B(CONFIG-IF)# EXIT
  TRÊN SWITH 1C TẠI PHÒNG CẤP CỨU NHI KHOA:
SWITCH1C(CONFIG)# INT RANGE FA0/2
SWITCH1C(CONFIG-IF)#SWITCHPORT MODE ACCESS
SWITCH1C(CONFIG-IF)#SWITCHPORT ACCESS VLAN 1
SWITCH1C(CONFIG-IF)# EXIT

## Slide 16
  TRÊN SWITCH 1A (SWITCH ĐẠI DIỆN VLAN1) TẠI PHÒNG TRƯỞNG KHOA:
SWITCH1A(CONFIG)# INT FA0/1
SWITCH1A(CONFIG-IF)# SWITCHPORT MODE TRUNK
SWITCH1A(CONFIG-IF)# EXIT
SWITCH1A(CONFIG)# INT FA0/6
SWITCH1A(CONFIG-IF)# SWITCHPORT MODE TRUNK
SWITCH1A(CONFIG-IF)# EXIT
SWITCH1A(CONFIG)# INT FA0/7
SWITCH1A(CONFIG-IF)# SWITCHPORT MODE TRUNK SWITCH1A(CONFIG-IF)# EXIT
  TRÊN SWITCH 1B TẠI PHÒNG CẤP CỨU SẢN KHOA:
SWITCH1B(CONFIG)# INT FA0/1
SWITCH1B(CONFIG-IF)# SWITCHPORT MODE TRUNK SWITCH1(BCONFIG-IF)# EXIT
  TRÊN SWITH 1C TẠI PHÒNG CẤP CỨU NHI KHOA:
SWITCH1C(CONFIG)# INT FA0/1
SWITCH1C(CONFIG-IF)# SWITCHPORT MODE TRUNK SWITCH1C(CONFIG-IF)# EXIT
CẤU HÌNH TRUNK

## Slide 17
  TRÊN SWITCH LAYER 3 CẢ 3 TẦNG:
MULTILAYERSWITCH(CONFIG)# IP ROUTING
MULTILAYERSWITCH(CONFIG)# INT VLAN 1
MULTILAYERSWITCH(CONFIG-IF)# IP ADDRESS
192.168.1.1 255.255.255.0
MULTILAYERSWITCH(CONFIG-IF)# NO SHUTDOWN MULTILAYERSWITCH(CONFIG-IF)# EXIT
MULTILAYERSWITCH(CONFIG)# IP ROUTING
MULTILAYERSWITCH(CONFIG)# INT VLAN 2
MULTILAYERSWITCH(CONFIG-IF)# IP ADDRESS
192.168.2.1 255.255.255.0
MULTILAYERSWITCH(CONFIG-IF)# NO SHUTDOWN MULTILAYERSWITCH(CONFIG-IF)# EXIT
........
MULTILAYERSWITCH(CONFIG)# IP ROUTING
MULTILAYERSWITCH(CONFIG)# INT VLAN 7
MULTILAYERSWITCH(CONFIG-IF)# IP ADDRESS
192.168.7.1 255.255.255.0
MULTILAYERSWITCH(CONFIG-IF)# NO SHUTDOWN MULTILAYERSWITCH(CONFIG-IF)# EXIT
CẤU HÌNH VLAN TRÊN CÁC SWITCH LAYER 3

## Slide 18
  TRÊN SWITCH LAYER 3 TẦNG TRỆT:
MULTILAYERSWITCH(CONFIG)# INT FA0/2 MULTILAYERSWITCH(CONFIG-IF)# SWITCHPORT MODE TRUNK
MULTILAYERSWITCH(CONFIG-IF) SWITCHPORT TRUNK ALLOWED VLAN 1,2,3,4,5,6,7
MULTILAYERSWITCH(CONFIG-IF)# EXIT
MULTILAYERSWITCH(CONFIG)# INT FA0/4 MULTILAYERSWITCH(CONFIG-IF)# SWITCHPORT MODE TRUNK
MULTILAYERSWITCH(CONFIG-IF) SWITCHPORT TRUNK ALLOWED VLAN 1,2,3,4,5,6,7
MULTILAYERSWITCH(CONFIG-IF)# EXIT
MULTILAYERSWITCH(CONFIG)# INT FA0/5 MULTILAYERSWITCH(CONFIG-IF)# SWITCHPORT MODE TRUNK
MULTILAYERSWITCH(CONFIG-IF) SWITCHPORT TRUNK ALLOWED VLAN 1,2,3,4,5,6,7
MULTILAYERSWITCH(CONFIG-IF)# EXIT
MULTILAYERSWITCH(CONFIG)# INT FA0/9 MULTILAYERSWITCH(CONFIG-IF)# SWITCHPORT MODE TRUNK
MULTILAYERSWITCH(CONFIG-IF) SWITCHPORT TRUNK ALLOWED VLAN 1,2,3,4,5,6,7
MULTILAYERSWITCH(CONFIG-IF)# EXIT
CẤU HÌNH TRUNK TRÊN CÁC SWITCH LAYER 3

## Slide 19
  TRÊN SWITCH LAYER 3 TẦNG 2:
MULTILAYERSWITCH(CONFIG)# INT FA0/1 MULTILAYERSWITCH(CONFIG-IF)# SWITCHPORT MODE TRUNK
MULTILAYERSWITCH(CONFIG-IF) SWITCHPORT TRUNK ALLOWED VLAN 1,2,3,4,5,6,7
MULTILAYERSWITCH(CONFIG-IF)# EXIT
MULTILAYERSWITCH(CONFIG)# INT FA0/2 MULTILAYERSWITCH(CONFIG-IF)# SWITCHPORT MODE TRUNK
MULTILAYERSWITCH(CONFIG-IF) SWITCHPORT TRUNK ALLOWED VLAN 1,2,3,4,5,6,7
MULTILAYERSWITCH(CONFIG-IF)# EXIT
MULTILAYERSWITCH(CONFIG)# INT FA0/5 MULTILAYERSWITCH(CONFIG-IF)# SWITCHPORT MODE TRUNK
MULTILAYERSWITCH(CONFIG-IF) SWITCHPORT TRUNK ALLOWED VLAN 1,2,3,4,5,6,7
MULTILAYERSWITCH(CONFIG-IF)# EXIT
MULTILAYERSWITCH(CONFIG)# INT FA0/10 MULTILAYERSWITCH(CONFIG-IF)# SWITCHPORT MODE TRUNK
MULTILAYERSWITCH(CONFIG-IF) SWITCHPORT TRUNK ALLOWED VLAN 1,2,3,4,5,6,7
MULTILAYERSWITCH(CONFIG-IF)# EXIT
CẤU HÌNH TRUNK TRÊN CÁC SWITCH LAYER 3

## Slide 20
  TRÊN SWITCH LAYER 3 TẦNG 3:
MULTILAYERSWITCH(CONFIG)# INT FA0/1 MULTILAYERSWITCH(CONFIG-IF)# SWITCHPORT MODE TRUNK
MULTILAYERSWITCH(CONFIG-IF) SWITCHPORT TRUNK ALLOWED VLAN 1,2,3,4,5,6,7
MULTILAYERSWITCH(CONFIG-IF)# EXIT
MULTILAYERSWITCH(CONFIG)# INT FA0/3 MULTILAYERSWITCH(CONFIG-IF)# SWITCHPORT MODE TRUNK
MULTILAYERSWITCH(CONFIG-IF) SWITCHPORT TRUNK ALLOWED VLAN 1,2,3,4,5,6,7
MULTILAYERSWITCH(CONFIG-IF)# EXIT
MULTILAYERSWITCH(CONFIG)# INT FA0/5 MULTILAYERSWITCH(CONFIG-IF)# SWITCHPORT MODE TRUNK
MULTILAYERSWITCH(CONFIG-IF) SWITCHPORT TRUNK ALLOWED VLAN 1,2,3,4,5,6,7
MULTILAYERSWITCH(CONFIG-IF)# EXIT
CẤU HÌNH TRUNK TRÊN CÁC SWITCH LAYER 3

## Slide 21
DỊCH VỤ DHCP
Cấu hình DHCP trên Server
Thiết bị nhận IP tự động từ Server

## Slide 22
DỊCH VỤ DNS
Cấu hình DNS trên Server
Truy cập tên miền DNS

## Slide 23
DỊCH VỤ WEBSITE
Thiết kế Website trên Server
Truy cập Website

## Slide 24
DỊCH VỤ MAIL
Cấu hình MAIL trên Server
Đọc thư từ máy khác

## Slide 25
DỊCH VỤ FTP
Cấu hình FTP trên Server
Kiểm tra thư mục được up lên Server

## Slide 26
  Trên cổng GIGAByte 1/1 :
CISCOASA(CONFIG)#INT GIG1/1
CISCOASA(CONFIG-IF)#NAMEIF INSIDE
CISCOASA(CONFIG-IF)#SECURITY-LEVEL 100
CISCOASA(CONFIG-IF)#IP ADDRES 192.168.100.1 255.255.255.0
CISCOASA(CONFIG-IF)#NO SHUTDOWN
CẤU HÌNH TƯỜNG LỬA
  TRÊN CỔNG GIGABYTE 1/2 :
ciscoasa(config)#int GIG1/2
ciscoasa(CONFIG-if)#nameif inside
ciscoasa(CONFIG-if)#security-level 0
ciscoasa(CONFIG-if)#ip addres 192.168.200.1 255.255.255.0
ciscoasa(CONFIG-if)#no shutdown

## Slide 27
Hoàn thành thiết kế hệ thống mạng cho bệnh viện Sản - Nhi trên Cisco Packet Tracer.
Hoàn thành chia và cấu hình cho 7 VLAN ứng với các Phòng Khoa trong bệnh viện.
Hoàn thành cấu hình các thiết bị mạng (Switch,pc,..).
Các VLAN cho thể giao tiếp với nhau qua các Switch layer 3.
Hoàn thành cài đặt dịch vụ DHCP.
Hoàn thành cài đặt dịch vụ DNS.
Hoàn thành cài đặt dịch vụ Website.
Hoàn thành cài đặt dịch vụ Mail.
Hoàn thành cài đặt dịch vụ FTP.
Hoàn thành cài đặt Tường lửa .
HOÀN THÀNH THIẾT KẾ

## Slide 28
ƯU NHƯỢC ĐIỂM
Ưu điểm:
  Sơ đồ thiết kế rõ ràng
  Cấu trúc mạng ổn định
  Phân chia VLAN
  Công cụ mô phỏng tiết kiệm
  Hỗ trợ dịch vụ đa dạng
  Mở rộng đơn giản
Nhược điểm:
  Tưởng lửa chưa được cấu hình trọn vẹn
  Chưa thể áp dụng mô hình trên vào thiết kế thực tế
  Vốn kiến thức còn hạn chế

## Slide 29
KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC
  KỸ NĂNG KỸ THUẬT.
  KỸ NĂNG PHÂN TÍCH VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.
  KỸ NĂNG MỀM.
  CỦNG CỐ VỀ KIẾN THỨC VỀ MẠNG.
  ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN MÔN.